## Slide 1
Afin de connaître le cours vous allez recopier sur votre feuille certaines parties du cours qui vont s’afficher sur l’écran.
les 3 dimensions de la pièce sont déformées
Les parties à recopier sont écrites comme ceci :
Pour avancer, cliquer sur votre clavier sur la flèche :

Pour revenir en arrière, cliquer sur votre clavier sur la flèche :

Leçon les 6 vues

## Slide 2
1. Différents modes de représentations
Pour représenter un objet on peut utiliser 3 modes de représentation :
Leçon les 6 vues
Perspective, vue oblique et vues principales

## Slide 3
1. Différents modes de représentations
Pour représenter un objet on peut utiliser 3 modes de représentation :
La perspective
- Sur une perspective les 3 dimensions de la pièce sont déformées.
Leçon les 6 vues

## Slide 4
1. Différents modes de représentations
Pour représenter un objet on peut utiliser 3 modes de représentation :
la vue oblique
- Sur une vue oblique 2 dimensions de la pièce sont déformées.
Leçon les 6 vues

## Slide 5
1. Différents modes de représentations
Pour représenter un objet on peut utiliser 3 modes de représentation :
- Sur une vue principale aucune dimension de la pièce n’est déformée.
les vues principales
Généralement il faut 2, voir 3 vues principales, pour définir la pièce.
Leçon les 6 vues

## Slide 6
1. Différents modes de représentations
Il existe d’autres modes de représentations :
Leçon les 6 vues
éclaté et écorché

## Slide 7
1. Différents modes de représentations
Il existe d’autres modes de représentations :
un éclaté
Plusieurs pièces en perspectives, facilitant la compréhension. Utilisé sur les revues techniques.
Leçon les 6 vues

## Slide 8
1. Différents modes de représentations
Il existe d’autres modes de représentations :
Une partie de la pièce est coupée pour voir l’intérieur.
un écorché
Leçon les 6 vues

## Slide 9
2. Les 6 vues d'une pièce
Les 6 vues correspondent aux 6 positions d’observation de la pièce.
v. de face
v. de gauche
v. de droite
v. de dessous
v. de derrière
v. de dessus
Leçon les 6 vues
Complétez votre perspective

## Slide 10
2. Les 6 vues d'une pièce
v. de face
- La place de l’observateur a donné le nom de la vue.
Vue de face
→ observateur en FACE de la pièce
Leçon les 6 vues

## Slide 11
2. Les 6 vues d'une pièce
Vue de gauche
→ observateur à GAUCHE de la pièce
Leçon les 6 vues
- La place de l’observateur a donné le nom de la vue.
v. de gauche

## Slide 12
2. Les 6 vues d'une pièce
- La place de la vue par rapport à la vue de face est inverse du nom de la vue.
Leçon les 6 vues
Vue de gauche 
à DROITE de la vue de face

## Slide 13
2. Les 6 vues d'une pièce
- La place de la vue par rapport à la vue de face est inverse du nom de la vue.
vue de droite
à gauche de la vue de face
vue de gauche
à droite de la vue face
vue de dessus
au-dessous de la vue face
vue de dessous
au-dessus de la vue de face
Leçon les 6 vues
Vue de face
Vue de dessous

## Slide 14
2. Les 6 vues d'une pièce
- La place de la vue par rapport à la vue de face est inverse du nom de la vue.
Pour dessiner une pièce, il faut imaginer les mouvements de cette pièce.
Leçon les 6 vues

## Slide 15
2. Les 6 vues d'une pièce
D’où le nom des vues :
vue de face
vue de droite
vue de gauche
vue de dessous
vue de dessus
vue de derrière
Leçon les 6 vues
Complétez votre dessin

## Slide 16
2. Les 6 vues d'une pièce
Arête visible ou cachée
Lorsqu’une arête est visible, elle est dessinée en TRAIT FORT.
Lorsqu’une arête est cachée elle est dessinée en TRAIT POINTILLE.
Complétez votre dessin
Leçon les 6 vues

## Slide 17
2. Les 6 vues d'une pièce
- Les 4 vues suivantes sont alignées horizontalement :
ligne de correspondance horizontale
Vue droite, vue de face, vue de gauche et vue de derrière.
Leçon les 6 vues

## Slide 18
2. Les 6 vues d'une pièce
- Les 3 vues suivantes sont alignées verticalement :
Vue de face, vue de dessus et vue de dessous.
ligne de correspondance verticale
Leçon les 6 vues

## Slide 19
2. Les 6 vues d'une pièce
Il existe une 3ème correspondance dite à 45°.
ligne de correspondance verticale
ligne de correspondance à 45°
ligne à 45°
Leçon les 6 vues

## Slide 20
2. Les 6 vues d'une pièce
Leçon les 6 vues
ligne de correspondance horizontale
ligne de correspondance verticale
ligne de correspondance à 45°
ligne à 45°
ligne de correspondance verticale
ligne de correspondance horizontale
Complétez votre dessin

## Slide 21
2. Les 6 vues d'une pièce
Règle des dimensions entre 2 vues non adjacentes :
La largeur de la vue de gauche est égale à celle de la vue de droite QUI est égale à la hauteur de la vue de dessus et de dessous
Leçon les 6 vues

## Slide 22
2. Les 6 vues d'une pièce
Les vues suivantes sont symétriques :
Leçon les 6 vues
v. de gauche
v. de droite
v. de dessus
v. de dessous
v. de face
vue de derrière

## Slide 23
2. Les 6 vues d'une pièce
- Le symbole des vues européennes est le suivant :
vue de face
vue de gauche
Leçon les 6 vues

## Slide 24
2. Les 6 vues d'une pièce
- L’Angleterre, l’Amérique, le Japon utilisent une autre norme, le symbole est le suivant :
Leçon les 6 vues
vue de face
vue de gauche

## Slide 25
2. Les 6 vues d'une pièce
v. de gauche
v. de droite
v. de dessus
v. de dessous
v. de face
v. de derrière
- On n’écrira pas le nom des vues, sauf pour les premiers exercices.
- On peut tracer les lignes de correspondance mais en trait fin.
Leçon les 6 vues
vue de derrière

## Slide 26
v. de gauche
v. de droite
v. de dessus
v. de dessous
v. de face
2. Les 6 vues d'une pièce
Comment faire pour repérer un sommet ?
A
A
A
A
A
A
On repère le point en vue de face
Ensuite on repère en vue de derrière par symétrie
Puis la vue de droite, à l’aide de la perspective
Puis la vue de gauche par symétrie de la vue de droite
Puis la vue de dessus à l’aide de la perspective
Puis la vue de dessous par symétrie de la vue de dessus
On doit avoir un alignement horizontal et vertical du point dans les vues
Leçon les 6 vues
vue de derrière
vue de derrière
A

## Slide 27
FIN LEÇON
Pour sortir de la leçon cliquez sur ce bouton
Leçon les 6 vues